## Slide 1: Optimasi Parameter Model Hujan-Debit GR4J dengan Particle Swarm Optimization pada Kalender Tanam Terpadu
Program Magister Departemen Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Sekolah Pascasarjana
Institut Pertanian Bogor tahun 2019
Dibimbing oleh : Dr. Imas Sukaesih Sitanggang, S.Si. M.Kom Dr. Eng. Annisa, S.Kom, M.Kom
Yazid Aufar – G651170071
Tempat : Ruang Sidang Ilmu Komputer Tanggal : 18 Juli 2019
Notes: Terimakasih kepada bapak moderator bapak Firman Ardiansyah, S.Kom, M.Si.
Terimakasih juga kepada pembimbing Ibu Dr. Imas Sukaesih Sitanggang, S.Si. M.Kom dan Dr. Eng. Annisa, S.Kom, M.Kom
Dan tidak lupa terimakasih kepada Bapak Irman Hermadi, S.Kom, MS, Ph.D selaku dosen penguji pada hari ini

## Slide 2: Outline
2
Kamis, 18 Juli 2019 Sidang Tesis Magister Ilmu Komputer
1. Pendahuluan
2. Metode Penelitian
4. Kesimpulan dan Saran
3. Hasil dan Pembahasan
unsplash.com

## Slide 3
Pendahuluan
3
Kamis, 18 Juli 2019 Sidang Tesis Magister Ilmu Komputer

## Slide 4
4
Kamis, 18 Juli 2019 Sidang Tesis Magister Ilmu Komputer
Latar Belakang
Kalender Tanam (Katam) Terpadu yang dikembangkan oleh Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi (Balitklimat) dalam menentukan debit air untuk penentuan waktu tanam padi menggunakan pemodelan hujan-debit yaitu GR4J (Genie Rural a 4 parametres Journalier).
http://katam.litbang.pertanian.go.id
Notes: Kalender Tanam Terpadu dapat di akses di http://katam.litbang.pertanian.go.id

## Slide 5
5
Kamis, 18 Juli 2019 Sidang Tesis Magister Ilmu Komputer
Model GR4J
Kapasitas maksimum simpanan produksi
Gambar 1 Model hujan-aliran permukaan GR4J (Perrin et al. 2003)
X3
X2
X4
X1
Koefisien tukar air
Waktu dasar hidrograf satuan
Kapasitas maximum simpanan pengalihan
Model GR4J diukur berdasarkan 4 parameter bebas yang diperoleh dari data curah hujan harian dan evapotranspirasi (Perrin et al. 2003).

## Slide 6
Penyelesaian Masalah
6
Kamis, 18 Juli 2019 Sidang Tesis Magister Ilmu Komputer
4 parameter bebas pada model GR4J dapat dioptimasi dengan menggunakan teknik optimasi agar nilai debit air hasil simulasi mendekati nilai debit air pengamatan.
X3
X2
X4
X1

## Slide 7
7
Kamis, 18 Juli 2019 Sidang Tesis Magister Ilmu Komputer
Penelitian Sebelumnya
Model GR4J telah diaplikasikan pada berbagai Daerah Aliran Sungai (DAS) seperti DAS Rhine di Jerman oleh Lerat et al. (2006)
DAS Nazloo di Iran oleh Rezaie et al. (2014)
DAS Koshi di Nepal oleh Guinot et al. (2015)
2006
Optimisasi parameter model GR4J dengan menggunakan algoritme genetika dan metode Gauss-Newton telah dilakukan oleh Boumenni et al. (2017).
Dalam beberapa kasus, Particle Swarm Optimization (PSO) dapat melampui kinerja algoritme genetika (Paulitschke et al. 2017)
2014
2015
2017
2017

## Slide 8
Metode yang Diajukan
8
Kamis, 18 Juli 2019 Sidang Tesis Magister Ilmu Komputer
Mengoptimasi nilai 4 parameter model GR4J menggunakan teknik optimasi Particle Swarm Optimization (PSO).

## Slide 9
9
Kamis, 18 Juli 2019 Sidang Tesis Magister Ilmu Komputer
Particle Swarm Optimization (PSO)
PSO adalah salah satu algoritme optimasi.
PSO merupakan algoritme yang meng-adaptasi perilaku sosial dari sekawanan burung (Engelbrecht 2007).
unsplash.com

## Slide 10
10
Kamis, 18 Juli 2019 Sidang Tesis Magister Ilmu Komputer
Metode Penelitian

## Slide 11
Area Studi
11
Kamis, 18 Juli 2019 Sidang Tesis Magister Ilmu Komputer
DAS Progo mempunyai luas sekitar 1762.7 km2.
Sub DAS Wuryantoro mempunyai luas sekitar 6 km2.
Gambar 2 DAS Progo
Gambar 3 Sub DAS Wuryantoro

## Slide 12
Area Studi
12
Kamis, 18 Juli 2019 Sidang Tesis Magister Ilmu Komputer
DAS Cimanuk mempunyai luas sekitar 3582 km2.
Gambar 4 DAS Cimanuk
Stasiun Parakondang
Stasiun Majalengka

## Slide 13
Data Penelitian
13
Kamis, 18 Juli 2019 Sidang Tesis Magister Ilmu Komputer
Variabel | Satuan | Format | Sumber
Curah hujan | mm | Tabular | Balitklimat
Debit air observasi | m3/s | Tabular | Balitklimat
Suhu Maksimum | ˚C | Tabular | Ogimet
Suhu Minimum | ˚C | Tabular | Ogimet
Kelembaban | % | Tabular | Ogimet
Kecepatan Angin | m/s | Tabular | Ogimet
Lama Penyinaran | Jam | Tabular | Ogimet
Panjang Hari | Jam | Tabular | Ogimet
Keterangan :
Balitklimat = Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi
Ogimet = Ogimet adalah Layanan Informasi Cuaca. http://ogimet.com/gsynres.phtml.en

## Slide 14
Data Penelitian
14
Kamis, 18 Juli 2019 Sidang Tesis Magister Ilmu Komputer
Data harian DAS Progo pada tahun 2006
Data harian sub DAS Wuryantoro pada tahun 2006
Data harian DAS Cimanuk pada tahun 2002, 2003, 2004, 2005, dan 2006

## Slide 15
Tahapan Penelitian
15
Kamis, 18 Juli 2019 Sidang Tesis Magister Ilmu Komputer
Penentuan Nilai Evapotranspirasi Potensial
Mulai
Data Curah Hujan (P)
Data letak geografis, temperatur udara, kecepatan angin, kelembaban udara, penyinaran matahari, dan altitude
Data Evapotranspirasi Potensial (E)
Penggabungan Data curah hujan (P); Data evapotranspirasi potensial (E); Batas nilai parameter model GR4J (X1, X2, X3, dan X4)

## Slide 16
Tahapan Penelitian
16
Kamis, 18 Juli 2019 Sidang Tesis Magister Ilmu Komputer
Pengoptimasian parameter model GR4J dengan Particle Swarm Optimization (PSO)
Nilai parameter model GR4J X1 sampai dengan X4 dan Data debit air simulasi (QSim)
Data debit air observasi (QObs)
QSim ≈ QObs ?
Tidak
Ya

## Slide 17
Tahapan Penelitian
17
Kamis, 18 Juli 2019 Sidang Tesis Magister Ilmu Komputer
Selesai
Nilai Parameter X1, X2, X3, dan X4 yang Optimal
Rekomedasi untuk penentuan Kalender Tanam

## Slide 18
Penentuan Nilai Evapotranspirasi Potensial
18
Kamis, 18 Juli 2019 Sidang Tesis Magister Ilmu Komputer
Temperatur Udara
Kecepatan Angin
Penyinaran Matahari
Kelembaban Udara
Altitude (Ketinggian)
Letak Geografis

## Slide 19
Penentuan Nilai Evapotranspirasi Potensial
19
Kamis, 18 Juli 2019 Sidang Tesis Magister Ilmu Komputer
https://www.scienceabc.com
Gambar 5 Proses Evaporation
Notes: Evapotranspirasi potensial adalah nilai yang menggambarkan kebutuhan lingkungan, sekumpulan vegetasi, atau kawasan pertanian untuk melakukan evapotranspirasi yang ditentukan oleh beberapa faktor, seperti intensitas penyinaran matahari, kecepatan angin, luas daun, temperatur udara, dan tekanan udara. Evapotranspirasi potensial juga menggambarkan energi yang didapatkan oleh kawasan tersebut dari matahari.

## Slide 20
Proses Model GR4J
20
Kamis, 18 Juli 2019 Sidang Tesis Magister Ilmu Komputer
Package dari airGR pada perangkat lunak R (Coron et al. 2017a, 2017b).
Evapotranspirasi Potensial (E)
Curah Hujan (P)
Debit Air Observasi (QObs)

## Slide 21
Optimasi Parameter GR4J dengan algoritme PSO
21
Kamis, 18 Juli 2019 Sidang Tesis Magister Ilmu Komputer
Optimasi dilakukan pada nilai parameter model GR4J
Menggunakan package dari hydroPSO pada perangkat lunak R.
X3
X2
X4
X1

## Slide 22
Evaluasi Model GR4J
22
Kamis, 18 Juli 2019 Sidang Tesis Magister Ilmu Komputer
Performa model GR4J dievaluasi menggunakan
Nash-Sutcliffe Efficiency (NSE)
Root Mean Square Error (RMSE)
QSi = Nilai Simulasi Model
QMi = Nilai observasi
Qm = Rata-rata nilai observasi
n = Jumlah data

## Slide 23
Hasil dan Pembahasan
23
Kamis, 18 Juli 2019 Sidang Tesis Magister Ilmu Komputer

## Slide 24
Penentuan Nilai Evapotranspirasi Potensial
24
Kamis, 18 Juli 2019 Sidang Tesis Magister Ilmu Komputer
Hasil perhitungan evapotranspirasi potensial DAS Progo dan sub DAS Wuryantoro pada Gambar 6.
Chart: Tanggal
Gambar 6 Evapotranspirasi potensial DAS Progo dan sub DAS Wuryantoro
Notes: Evapotranspirasi potensial tertinggi pada DAS Progo terjadi pada bulan November dan terendah terjadi pada bulan Mei dan Desember. Besaran evapotranspirasi potensial berkisar antara 1.56 mm/hari hingga 5.33 mm/hari dan rata-ratanya sebesar 3.54 mm/hari. Pada sub DAS Wuryantoro evapotranspirasi potensial tertinggi bulan Maret dan April sedangkan terendah terjadi pada bulan Januari. Besaran evapotranspirasi potensial berkisar antara 2.4 mm/hari hingga 3.5 mm/hari dan rata-ratanya sebesar 2.99 mm/hari.

## Slide 25
Penentuan Nilai Evapotranspirasi Potensial
25
Kamis, 18 Juli 2019 Sidang Tesis Magister Ilmu Komputer
Hasil perhitungan evapotranspirasi potensial DAS Cimanuk pada Gambar 7.
Chart: Tanggal
Gambar 7 Evapotranspirasi potensial DAS Cimanuk
Notes: Pada DAS Cimanuk evapotranspirasi potensial tertinggi pada bulan November 2002 sedangkan terendah terjadi pada bulan November 2003. Dengan besaran evapotranspirasi potensial berkisar antara 0.24 mm/hari hingga 6.22 mm/hari dan rata-ratanya sebesar 1.21 mm/hari.

## Slide 26
Optimasi Parameter Model GR4J dengan Algoritme PSO
26
Kamis, 18 Juli 2019 Sidang Tesis Magister Ilmu Komputer
Gambaran cara kerja algoritme PSO dalam mengoptimasi parameter model GR4J.

## Slide 27
Optimasi Parameter Model GR4J dengan Algoritme PSO
27
Kamis, 18 Juli 2019 Sidang Tesis Magister Ilmu Komputer
Parameter | DAS Progo |  |  | 
 | Nilai sebelum ditransformasi |  | Nilai setelah ditransformasi | 
 | Sebelum Dioptimalkan | Menggunakan PSO | Sebelum Dioptimalkan | Menggunakan PSO
X1 (mm) | 9.287 | 7.087 | 10794.047 | 1195.823
X2 (mm) | -3.727 | 1.660 | -20.757 | 2.536
X3 (mm) | 5.647 | 7.234 | 283.455 | 1385.397
X4 (hari) | -0.504 | -9.478 | 1.104 | 0.500
Tabel 1 Koefisien nilai parameter model GR4J yang optimal DAS Progo
Notes: Pencarian nilai parameter X1, X2, X3, dan X4 dilakukan secara acak, dengan batas pencarian X1, X2, X3, dan X4 = {-9.99...9.99}. Setelah nilai parameter X1, X2, X3, dan X4 ditentukan tahapan selanjutnya adalah melakukan proses model GR4J maksimal sebanyak 1000 kali perulangan sampai mendapatkan nilai parameter yang optimal. Berikut adalah koefisien nilai parameter model GR4J yang optimal

## Slide 28
Optimasi Parameter Model GR4J dengan Algoritme PSO
28
Kamis, 18 Juli 2019 Sidang Tesis Magister Ilmu Komputer
Parameter | sub DAS Wuryantoro |  |  | 
 | Nilai sebelum ditransformasi |  | Nilai setelah ditransformasi | 
 | Sebelum Dioptimalkan | Menggunakan PSO | Sebelum Dioptimalkan | Menggunakan PSO
X1 (mm) | 4.927 | 3.401 | 137.915 | 29.999
X2 (mm) | -2.428 | -2.531 | -5.623 | -6.243
X3 (mm) | 4.552 | 4.559 | 94.827 | 95.493
X4 (hari) | -0.737 | -9.539 | 0.978 | 0.500
Tabel 2 Koefisien nilai parameter model GR4J yang optimal sub DAS Wuryantoro
Notes: Pencarian nilai parameter X1, X2, X3, dan X4 dilakukan secara acak, dengan batas pencarian X1, X2, X3, dan X4 = {-9.99...9.99}. Setelah nilai parameter X1, X2, X3, dan X4 ditentukan tahapan selanjutnya adalah melakukan proses model GR4J maksimal sebanyak 1000 kali perulangan sampai mendapatkan nilai parameter yang optimal. Berikut adalah koefisien nilai parameter model GR4J yang optimal

## Slide 29
Optimasi Parameter Model GR4J dengan Algoritme PSO
29
Kamis, 18 Juli 2019 Sidang Tesis Magister Ilmu Komputer
Parameter | DAS Cimanuk - Stasiun Majalengka |  |  | 
 | Nilai sebelum ditransformasi |  | Nilai setelah ditransformasi | 
 | Sebelum Dioptimalkan | Menggunakan PSO | Sebelum Dioptimalkan | Menggunakan PSO
X1 (mm) | 8.067 | -4.665 | 3189.008 | 0.009
X2 (mm) | -5.077 | -7.028 | -80.111 | -563.982
X3 (mm) | 5.654 | 7.824 | 285.363 | 2501.069
X4 (hari) | -0.502 | 0.525 | 1.105 | 2.190
Tabel 3 Koefisien nilai parameter model GR4J yang optimal DAS Cimanuk - Stasiun Majalengka
Notes: Pencarian nilai parameter X1, X2, X3, dan X4 dilakukan secara acak, dengan batas pencarian X1, X2, X3, dan X4 = {-9.99...9.99}. Setelah nilai parameter X1, X2, X3, dan X4 ditentukan tahapan selanjutnya adalah melakukan proses model GR4J maksimal sebanyak 1000 kali perulangan sampai mendapatkan nilai parameter yang optimal. Berikut adalah koefisien nilai parameter model GR4J yang optimal

## Slide 30
Optimasi Parameter Model GR4J dengan Algoritme PSO
30
Kamis, 18 Juli 2019 Sidang Tesis Magister Ilmu Komputer
Parameter | DAS Cimanuk - Stasiun Parakondang |  |  | 
 | Nilai sebelum ditransformasi |  | Nilai setelah ditransformasi | 
 | Sebelum Dioptimalkan | Menggunakan PSO | Sebelum Dioptimalkan | Menggunakan PSO
X1 (mm) | 8.536 | 9.990 | 5096.246 | 21807.299
X2 (mm) | -5.384 | -4.832 | -108.891 | -62.725
X3 (mm) | 6.045 | 6.087 | 421.947 | 440.156
X4 (hari) | -2.312 | -9.445 | 0.599 | 0.500
Tabel 4 Koefisien nilai parameter model GR4J yang optimal DAS Cimanuk - Stasiun Parakondang
Notes: Pencarian nilai parameter X1, X2, X3, dan X4 dilakukan secara acak, dengan batas pencarian X1, X2, X3, dan X4 = {-9.99...9.99}. Setelah nilai parameter X1, X2, X3, dan X4 ditentukan tahapan selanjutnya adalah melakukan proses model GR4J maksimal sebanyak 1000 kali perulangan sampai mendapatkan nilai parameter yang optimal. Berikut adalah koefisien nilai parameter model GR4J yang optimal

## Slide 31
Evaluasi Model GR4J
31
Kamis, 18 Juli 2019 Sidang Tesis Magister Ilmu Komputer
Tabel 5 Evaluasi Model DAS Progo dan sub DAS Wuryantoro
Evaluasi Model | DAS Progo |  | sub DAS Wuryantoro | 
 | Sebelum Dioptimalkan | Menggunakan PSO | Sebelum Dioptimalkan | Menggunakan PSO
NSE | 0.68 | 0.72 | 0.81 | 0.86
RMSE | 1.48 | 1.39 | 2.38 | 2.01
Notes: Evaluasi dilakukan pada setiap perulangan model GR4J dengan optimasi parameter menggunakan algoritme PSO sampai mendapatkan nilai NSE yang mendekati 1 dan RMSE yang mendekati 0.
Disini dibandingkan DAS yang memiliki luas area yang cukup besar yaitu DAS Progo dan DAS yang memiliki luas area yang kecil yaitu sub DAS Wuryantoro. Terlihat Bahwa sub DAS yang memiliki area yang kecil mengalami peningkatan kinerja pada model dibandingkan area yang besar.

## Slide 32
Evaluasi Model GR4J
32
Kamis, 18 Juli 2019 Sidang Tesis Magister Ilmu Komputer
Tabel 6 Evaluasi Model DAS Cimanuk
Evaluasi Model | Stasiun Majalengka |  | Stasiun Parakondang | 
 | Sebelum Dioptimalkan | Menggunakan PSO | Sebelum Dioptimalkan | Menggunakan PSO
NSE | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.18
RMSE | 1.94 | 1.93 | 1.96 | 1.86
Notes: Disini membandingkan stasiun mana yang paling mempresentasikan DAS Cimanuk. Stasiun Majlanegka lebih bisa mempresentasikan DAS Cimanuk namun Nilai NSE nya sangat rendah karena range tahun lebih panjang dari pada DAS Progo dan sub DAS Wuryantoro.

## Slide 33
Plot hidrograf simulasi DAS Progo
33
Kamis, 18 Juli 2019 Sidang Tesis Magister Ilmu Komputer
Gambar 8 Plot hidrograf simulasi DAS Progo
Notes: Gambar 8 debit air DAS Progo pada tahun 2006, debit rata-rata sesaat harian DAS Progo adalah 3.24 mm/jam. Debit maksimum terjadi pada tanggal 5 Januari sebesar 11.64 mm/jam, dan pada 22 Oktober terjadi debit minimum sebesar 0.28 mm/jam.

## Slide 34
Plot hidrograf simulasi sub DAS Wuryantoro
34
Kamis, 18 Juli 2019 Sidang Tesis Magister Ilmu Komputer
Gambar 9 Plot hidrograf simulasi sub DAS Wuryantoro
Notes: Berdasarkan Gambar 9 debit air sub DAS Wuryantoro pada tahun 2006, debit rata-rata sesaat harian sub DAS Wuryantoro adalah 2.36 mm/jam. Debit maksimum terjadi pada tanggal 28 Desember sebesar 58.59 mm/jam, dan pada sepanjang bulan september terjadi debit minimum sebesar 0.14 mm/jam.

## Slide 35
Plot hidrograf simulasi DAS Cimanuk – Stasiun Majalengka
35
Kamis, 18 Juli 2019 Sidang Tesis Magister Ilmu Komputer
Gambar 10 Plot hidrograf simulasi DAS Cimanuk – Stasiun Majalengka
Notes: Berdasarkan Gambar 10 debit air DAS Cimanuk stasiun Majalengka pada tahun 2002 sampai dengan 2006, debit rata-rata sesaat harian DAS Cimanuk stasiun Majalengka adalah 1.20 mm/jam. Debit maksimum terjadi pada tanggal 2 Januari 2002 sebesar 16.82 mm/jam, dan pada 28 Oktober 2004 terjadi debit minimum sebesar 0.0418 mm/jam.

## Slide 36
Plot hidrograf simulasi DAS Cimanuk – Stasiun Parakondang
36
Kamis, 18 Juli 2019 Sidang Tesis Magister Ilmu Komputer
Gambar 11 Plot hidrograf simulasi DAS Cimanuk – Stasiun Parakondang
Notes: Berdasarkan Gambar 11 debit air DAS Cimanuk stasiun Parakondang pada tahun 2002 sampai dengan 2006, debit rata-rata sesaat harian DAS Cimanuk stasiun Parakondang adalah 1.52 mm/jam. Debit maksimum terjadi pada tanggal 2 Februari 2004 sebesar 10.13 mm/jam, dan pada 27 Oktober 2002 terjadi debit minimum sebesar 0.28 mm/jam.

## Slide 37
Hasil Korelasi model terhadap observasi
37
Kamis, 18 Juli 2019 Sidang Tesis Magister Ilmu Komputer
(a) (b)
Gambar 12 Korelasi model terhadap observasi pada (a) DAS Progo dan (b) sub DAS Wuryantoro
Notes: Pada Gambar 12 terlihat bahwa scatter plot berdekatan dengan garis kemiringan (slope = 1) yang menjelaskan bahwa debit simulasi memiliki hubungan yang kuat terhadap debit observasi.

## Slide 38
Hasil Korelasi model terhadap observasi
38
Kamis, 18 Juli 2019 Sidang Tesis Magister Ilmu Komputer
(c) (d)
Gambar 13 Korelasi model terhadap observasi pada (c) DAS Cimanuk – Stasiun Majalengka dan (d) DAS Cimanuk – Stasiun Parakondang
Notes: Pada Gambar 12 terlihat bahwa scatter plot berdekatan dengan garis kemiringan (slope = 1) yang menjelaskan bahwa debit simulasi memiliki hubungan yang kuat terhadap debit observasi.

## Slide 39
Penentuan Kalender Tanam
39
Kamis, 18 Juli 2019 Sidang Tesis Magister Ilmu Komputer
Parameter yang optimal
X3
X2
X4
X1
+
Data ramalan Curah Hujan
=
Data ramalan debit air
Notes: Pada Gambar 7 terlihat bahwa scatter plot berdekatan dengan garis kemiringan (slope = 1) yang menjelaskan bahwa debit simulasi memiliki hubungan yang kuat terhadap debit observasi.

## Slide 40
Penentuan Kalender Tanam
40
Kamis, 18 Juli 2019 Sidang Tesis Magister Ilmu Komputer
Mempertimbangkan kondisi alamiah dan sosial
+
Berbasis Sumberdaya
Pemodelan
+
Notes: Pada Gambar 7 terlihat bahwa scatter plot berdekatan dengan garis kemiringan (slope = 1) yang menjelaskan bahwa debit simulasi memiliki hubungan yang kuat terhadap debit observasi.

## Slide 41
Kesimpulan dan Saran
41
Kamis, 18 Juli 2019 Sidang Tesis Magister Ilmu Komputer

## Slide 42
Kesimpulan
42
Kamis, 18 Juli 2019 Sidang Tesis Magister Ilmu Komputer
Penelitian ini menunjukan bahwa optimasi parameter model GR4J dengan PSO berhasil dilakukan.
Di DAS Progo, nilai NSE meningkat dari 0.68 menjadi 0.72 dan nilai RMSE menurun dari 1.48 menjadi 1.39.
Di sub-DAS Wuryantoro, nilai NSE meningkat dari 0.81 menjadi 0.86 dan nilai RMSE menurun dari 2.38 menjadi 2.01.
Di DAS Cimanuk dari stasiun Majalengka, nilai NSE meningkat dari 0.10 menjadi 0.12 dan nilai RMSE menurun dari 1.94 menjadi 1.93.
Di DAS Cimanuk dari stasiun Parakondang, nilai NSE meningkat dari 0.09 menjadi 0.18 dan nilai RMSE menurun dari 1.96 menjadi 1.86.
Optimalisasi parameter model GR4J dengan PSO dapat digunakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian untuk mengembangkan sistem informasi Kalender Tanam (Katam) Terpadu.

## Slide 43
Saran
43
Kamis, 18 Juli 2019 Sidang Tesis Magister Ilmu Komputer
Menerapkan model GR4J yang sudah dioptimalkan dengan PSO ke dalam sistem informasi Kalender Tanam Terpadu.
Data curah hujan dan data meteorologi yang memiliki rentang cukup lama memiliki akurasi model sangat rendah, sehingga tidak dapat menunjukan karakteristik suatu DAS. Sebaiknya menggunakan data satu tahun saja agar nilai parameter yang didapat bisa lebih mewakili kondisi di DAS tersebut.

## Slide 44
Daftar Pustaka
44
Kamis, 18 Juli 2019 Sidang Tesis Magister Ilmu Komputer

## Slide 45
Daftar Pustaka
45
Kamis, 18 Juli 2019 Sidang Tesis Magister Ilmu Komputer
Boumenni H, Bachnou A, Alaa NE. 2017. The rainfall-runoff model GR4J optimization of parameter by genetic algorithms and Gauss-Newton method application for the water. Saudi Society for Geosciences. 10:343.
Coron L, Perrin C, Michel C, Andréassian V, Brigode P, Delaigue O, Le Moine N, Mathevet T, Mouelhi S, Oudin L, Pushpalatha R, Thirel G, Valéry A. 2017a. airGR: Suite of GR Hydrological Models for Precipitation-Runoff Modelling. R package version 1.0.5.12. IRSTEA, Antony, France. Tersedia pada: https:// irsteadoc.irstea.fr/ cemoa/PUB00052697.
Coron, L., Thirel, G., Delaigue, O., Perrin, C., Andréassian, V., 2017b. The suite of lumped GR hydrological models in an R package. Environ. Model. Softw. 94:166-171. doi: 10.1016/j.envsoft.2017.05.002.
Engelbrecht AP. 2007. Computational Intelligence: An Introduction. New Jersey (US): John Wiley & Sons.

## Slide 46
Daftar Pustaka
46
Kamis, 18 Juli 2019 Sidang Tesis Magister Ilmu Komputer
Guinot V, Savéan M, Jourde H, Neppel L. 2015. Conceptual rainfall-runoff model with a two-parameter, infinite characteristic time transfer function. Hydrological Processes. 29(22):4756-4778.
Lerat J, Abadie B, Andreassian V, Perrin C. 2006. Catchment Domain Model: Part A. Focus on the Rhine basin What to expect from simple approaches in hydrological modelling. NeWater project. European Commission.
Paulitschke M, Bocklisch T, Böttiger M. 2017. Comparison of particle swarm and genetic algorithm based design algorithms for PV-hybrid systems with battery and hydrogen storage path. Energy Procedia. 135:452-463.
Perrin C, Michel C, Andréassian V. 2003. Improvement of a parsimonious model for streamflow simulation. Journal of Hydrology. 279(1): 275-289
Rezaie H, Jabbari A, Behmanesh J, Jarihani B, Hessari B. 2014. Evaluation of SURM and GR4J rainfall runoff models, for the Nazloo River catchment in northwest of Iran. World Journal of Environmental Biosciences. World Journal ofEnvironmental Biosciences. 5(2):26-34.

## Slide 47
Inspiring Innovation with Integrity

## Slide 56
Gambar 1 Gambaran fisik model rainfall-runoff GR4J.

## Slide 57
Proses Model GR4J
Langkah pertama memasukan data curah hujan harian (P) dan evapotranspirasi potensial (E). Kemudian definisikan P menjadi Net rainfall Pn dan E menjadi Net evapotransirasi En. Berikut adalah persamaan untuk memperoleh Pn dan En (Perrin et al. 2003).
Jika P ≥ E maka Pn = P – E dan En = 0 (1)
Jika P ≤ E maka En = E – P dan Pn = 0 (2)
Langkah selanjutnya adalah mencari nilai Ps dari Pn yaitu nilai Pn yang mengisi production store, dirumuskan sebagai berikut (Perrin et al. 2003):
(3)

## Slide 58
Proses Model GR4J
Kasus lain jika P < E maka Es dirumuskan sebagai berikut (Perrin et al. 2003):
(4)
En mengurangi jumlah production store, dalam pemodelan ini production store S tidak pernah melebihi x1. sehingga production store dirumuskan sebagai berikut (Perrin et al. 2003):
S = S –Es +Ps (5)
Di dalam Production store, perkolasi dirumuskan sebagai berikut (Perrin et al. 2003):
(6)

## Slide 59
Proses Model GR4J
Perc dianggap selalu lebih rendah dari S. Sehingga nilai tampungan bisa dirumuskan sebagai berikut (Perrin et al. 2003):
S = S – Perc (7)
Sebagian Pn – Ps dari Pn dan sebagian perkolasi dari production store bergabung dan mencapai routing store
Pr = Perc + (Pn – Ps) (8)
Jumlah air yang mencapai routing store dibagi menjadi aliran cepat dan aliran lambat. Aliran cepat dialirkan dengan unit hidrograf UH1 dan aliran lambat dengan UH2. 90% dari Pr dialirkan oleh unit hidrograf UH1 dan sisanya dialirkan dengan UH2. UH1 didefinisikan berdasarkan waktu, t sebagai berikut (Perrin et al. 2003) :

## Slide 60
Proses Model GR4J
untuk t ≤ 0, SH1(t) = 0 (9)
(10)
untuk t ≥ X4, SH1(t) = 1 (11)
Seperti SH1, SH2 dicari sebagai berikut (Perrin et al. 2003):
t ≤ 0, SH2(t) = 0 (12)
(13)

## Slide 61
Proses Model GR4J
maka:
(14)
t ≥ X4, SH2(t) = 1 (15)
UH1 dan UH2 dirumuskan sebagai berikut (Perrin et al. 2003):
(16)
(17)
Perubahan groundwater, F dirumuskan sebagai berikut (Perrin et al. 2003):
(18)

## Slide 62
Proses Model GR4J
Dimana R adalah ketinggian dari routing store, dengan catatan R tidak pernah melebihi X3, ketinggian routing store berubah seiring bertambahnya Q9 dari UH1 dan F, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut (Perrin et al. 2003):
R = max (0; R+Q9+F) (19)
Debit Qr dari tampungan dapat dihitung dengan persamaan (Perrin et al. 2003):
(20)
Dimana Qr selalu lebih rendah dari R. Ketinggian tampungan kemudian dapat dihitung dengan persamaan (Perrin et al. 2003):
R = R – Qr (21)

## Slide 63
Proses Particle Swarm Optimization
(1)
(2)
dimana, = velocity partikel i dimensi d
= posisi partikel i dimensi d saat ini
= koefisien akselerasi personal influence
= koefisien akselerasi social influence
= pbest (personal best)
= gbest (global best)

## Slide 64
Proses Particle Swarm Optimization
Misalkan kita mempunyai persoalan optimasi dengan satu variabel sebagai berikut
min
dimana 60 ≤ ≤ 120
Tentukan jumlah partikel N = 4.
  Tentukan populasi awal secara random, misalkan didapat
  (0) = 80,
  (0) = 90,
  (0) = 110,
  (0) = 75,

## Slide 65
Proses Particle Swarm Optimization
Evaluasi nilai fungsi tujuan untuk setiap partikel (0) untuk j = 1, 2, 3, 4. dan nyatakan dengan
  = f (80) = 400,
  = f (90) = 100,
  = f (110) = 100,
  = f (75) = 625,
Tentukan kecepatan awal (0) = (0) = (0) = (0) = 0
  Tetapkan iterasi i = 1; Lalu ke langkah nomer 4.
Temukan
  = 80,
  = 90,
  = 110,
  = 75,
  = 90,

## Slide 66
Proses Particle Swarm Optimization
Hitung v(j) dengan c1 = c2 = 1. Misalkan nilai random yang didapat, r1 = 0.4, r2 = 0.5, dengan rumus
diperoleh
(1) = 0 + 0.4(80 - 80) + 0.5(90 - 80) = 5 (1) = 0 + 0.4(90 - 90) + 0.5(90 - 90) = 0
(1) = 0 + 0.4(110 - 110) + 0.5(90 - 110) = -10
(1) = 0 + 0.4(75 - 75) + 0.5(90 - 75) = 7.5
Sedangkan untuk nilai x adalah
(1) = 80 + 5 = 85
(1) = 90 + 0 = 90
(1) = 110 - 10 = 100
(1) = 75 + 7.5 = 82.5

## Slide 67
Proses Particle Swarm Optimization
Evaluasi nilai fungsi tujuan sekarang pada partikel (1)
  (1) = f (85) = 225,
  (1) = f (90) = 100,
  (1) = f (100) = 0,
  (1) = f (82.5) = 306.25,
  Sedangkan pada iterasi sebelumnya kita dapatkan
  (0) = f (80) = 400,
  (0) = f (90) = 100,
  (0) = f (110) = 100,
  (0) = f (75) = 625,
  Nilai dari f dari iterasi sebelumnya tidak ada yang lebih baik sehingga Pbest untuk masing-masing partikel sama dengan nilai x-nya. Gbest = 100.
  Cek apakah solusi x sudah konvergen, dimana nilai x saling dekat. Jika tidak, tingkatkan ke iterasi berikutnya i = 2. Lanjutkan ke langkah 4.

## Slide 68
Proses Particle Swarm Optimization
= 85,
  = 90,
  = 100,
  = 82.5,
  = 100,
  Hitung kecepatan baru dengan r1 = 0.3, r2 = 0.6, ( ini hanya sekedar contoh untuk menjelaskan penghitungan, dalam implementasi angka ini dibangkitkan secara random).
  (2) = 5 + 0.3(85 - 85) + 0.6(100 - 85) = 14 (2) = 0 + 0.3(90 - 90) + 0.6(100 - 90) = 6
  (2) = -10 + 0.3100 - 100) + 0.6(100 - 100) = -10
  (2) = 7.5 + 0.3(82.5 - 82.5) + 0.6(100 - 82.5) = 18

## Slide 69
Proses Particle Swarm Optimization
  Sedangkan untuk nilai x adalah
  (2) = 85 + 14 = 99
  (2) = 90 + 6 = 96
  (2) = 100 - 10 = 90
  (2) = 82.5 + 18 = 100.5
Evaluasi nilai fungsi tujuan sekarang pada partikel (2)
  (2) = f (99) = 1,
  (2) = f (96) = 16,
  (2) = f (90) = 100,
  (2) = f (100.5) = 0.25,
  Jika dibandingkan dengan nilai f dari iterasi sebelumnya, ada nilai yang lebih baik dari nilai f sekarang yaitu (1) = 0, sehingga Pbest untuk partikel 3 sama dengan 100, dan Gbest dicari dari min{1, 16, 0, 0.25} = 0 yang dicapai pada (1) = 100. Sehingga untuk iterasi berikutnya Pbest = (99, 96, 100, 100.5) dan Gbest = 100.

## Slide 70
Proses Particle Swarm Optimization
  Cek apakah solusi sudah konvergen, dimana nilai x saling dekat. Jika belum konvergen, set i = 3, masuk ke iterasi berikutnya. Lanjutkan ke langkah berikutnya dengan menghitung kecepatan v dan ulangi langkah-langkah selanjunya sampai mencapai konvergen.